1/2004. (I.30.) ÖK. RENDELET

az ÉNy-i iparterület szabályozási tervérõl és a város helyi építési szabályzatának módosításáról

Mór Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete – az 1990. évi LXV. törvény 16. §-ában, valamint az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az építés helyi rendjének biztosítása érdekében e rendeletével állapítja meg a Mór ÉNY-i iparterület szabályozási tervét és módosítja a város helyi építési szabályzatáról szóló 14/2002. (IV.30.) Ök. rendeletét (mely továbbiakban: HÉSZ) a következõk szerint:

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A szabályozási terv hatálya

1. §

Az e rendelet mellékletét képezõ (SZT-2 jelû) szabályozási terv hatálya a 81-es számú fõút (0559 hrsz.), komáromi vasútvonal (0821/1 hrsz.), valamint a település északi kül- és belterületi határa, illetve délen a Mester utca által határolt területre terjed ki.

II. AZ ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

Engedélyhez kötött építési munkák

2. §

A hatályos HÉSZ azonos címû, 4. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Gazdasági, ipari, munkahelyi és különleges építési övezetekben a meghatározott építmény- és párkánymagasságot meghaladó technológiai berendezések engedélyezési terveit ki kell egészíteni egy városképi, és/vagy tájképi hatástanulmánnyal.”

III. TELEPÜLÉSSZERKEZET, TERÜLETFELHASZNÁLÁS

Beépítésre szánt területek

3. §

A hatályos HÉSZ azonos címû, 5. §-a az alábbiakkal egészül ki:

„(5/a) Gazdasági kereskedelmi, szolgáltató terület. Gksz”.

Gazdasági, kereskedelmi szolgáltató (Gksz) területek

4. §

(1) A hatályos HÉSZ 13. §-ának címe „Gazdasági, kereskedelmi szolgáltató területek (Gksz)” alcímmel, (1) bekezdése pedig „…max 120 m2 alapterülettel.” befejezõ szövegrésszel egészül ki.

(2) A hatályos HÉSZ 13. § (2) bekezdés a) pontjában a „védett I.” megjelölés „védett”-re változik és a (2) bekezdés kiegészül az alábbi alpontokkal:

„j.) Minden új létesítmény építésekor a telken belül meg kell építeni a vonatkozó rendeletek szerint elõírt parkolókat. A nem fedett parkolókat fásítani kell, minden 10 gépjármûnél nagyobb befogadóképességû parkoló esetében minden megkezdett 4 parkolóhelyet 1 db, nagy lombkoronát növelõ, környezettûrõ, túlkoros lombos fa telepítésével kell kialakítani.

k.)Az övezet telkei teljes közmûvesítettség megléte esetén építhetõk be.

l.) A Gksz jelû övezetben a szabályozási terven jelölt tömbökön belüli telkek oszthatók és egyesíthetõk a telekalakítás szabályai szerint. Kivételt képez az övezethatárral egybe esõ telekhatár, melynek helyzete nem változtatható.”

(3) A hatályos HÉSZ 13. §-a a következõ (15)-(17) bekezdéssel egészül ki:

„(15) Zöldterületek kialakítására az övezetben és az övezethez tartozó telkek területén az alábbi elõírások vonatkoznak:

a) Az egyes telkeken legalább a telkek területének 35 %-át zöldfelületként kell kialakítani.

b) A telkek területére elõírt minimális zöldfelület legalább egy harmadát háromszintû (gyep- cserje- és lombkoronaszint együttesen) növényzet alkalmazásával kell kialakítani.

c) Az utak mentén fasorok telepítendõk.

(16) Az övezetben jelölt építési helyen kívül max. 30 m2 alapterületû porta épület helyezhetõ el a bejárat mellett.

(17) A gazdasági (Gksz jelû) övezetekben az alábbi elõírásokat kell betartani:

Övezet

jele

A beépítés módja

|  | Az építési telek általános határértékei |
| --- | --- |

Az épület

legkisebb/

| legnagyobb megengedett építmény (mûtárgy) magasság |
| --- |
| leg-kisebb területe | legnagyobb megengedett | legkisebb kötelezõ |
| beépítés mértéke | szint-területi mutató* | zöld-felület mértéke | telekhatártól mért zöldterület szélessége |
| SZ | m2 | % | m2/m2 | % | m | m |
| Gksz-2 | szabadonálló | 2000 | 45 | 1,0 | 35 | 10/12 **m | 3,0/10,0** |
| Gksz-3 | szabadonálló | 5000 | 45 | 1,0 | 35 | 10 m | 3,0/16,0 (30,0)*** |

*/  	Szintterületi mutató: az összes bruttó szintterület és a telekterület hányadosa.

**/ 	A 12 m a 81-es út felõli oldalra vonatkozik.

***/	Ipari technológiához tartozó létesítmény (kémény, torony, siló, stb.), mûtárgy magassága max. 30,0 m lehet.„

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK

Közmûellátás és közmûlétesítmények

5. §

A hatályos HÉSZ 29. §-a kiegészül az alábbi (4)-(16) bekezdésekkel:

„(4) A rendelet hatálya alá tartozó területen építés, vagy használati mód megváltoztatásának engedélyezése akkor lehetséges, ha a teljes közmûellátás rendelkezésre áll, új létesítmény építése csak akkor lehetséges, ha annak a zárt szennyvízcsatornára történõ rákötése biztosítható, illetve csapadékvíz elvezetése megoldott. Közmûpótló berendezés alkalmazása még átmenetileg sem lehetséges.

(5) A tervezési területen különválasztott rendszerû csatornahálózat építendõ.

(6) A meglévõ és a tervezett közcélú vízellátás, vízelvezetés (szenny- és csapadékvíz), energiaellátás (villamosenergia ellátás, földgáz ellátás), valamint a táv- és hírközlés hálózatai és létesítményei, továbbá azok ágazati elõírások szerinti biztonsági övezetei számára közmûterületen, vagy közterületen kell helyet biztosítani. Ettõl eltérõ esetben (ha azt egyéb ágazati elõírás nem tiltja) a közmûvek és biztonsági övezetük helyigényét a Földhivatalnál szolgalmi jog bejegyzésével kell fenntartani. Közmûvek számára új szolgalmi jogi bejegyzést csak olyan telekrészre szabad alapítani, ahol építési korlátozást nem okoz. Már szolgalmi joggal terhelt telekrészen mindennemû építési tevékenység csak a szolgalmi joggal rendelkezõ érintett hozzájárulásával engedélyezhetõ.

(7) A járulékos közmûlétesítmények elhelyezésénél a településképi megjelenésre, a környezetvédelmi (zaj, vibráció, emisszió) és az esztétikai követelmények betartására az engedélyezési tervnek külön munkarészeket kell tartalmaznia.

(8) Védõtávolságon belül mindennemû tevékenység csak az érintett üzemeltetõ tudtával és hozzájárulásával végezhetõ.

A közmû és egyéb vezetékek nyomvonalának kijelölésekor az alábbi védõtávolságokat kell biztosítani:

Vízvezeték védõtávolsága az épülettõl, 300 mm átmérõig:              3,0 m

Csatorna védõtávolsága az épülettõl, gravitációs csatornaesetén:  3,0 m

Elektromos kábel védõtávolsága az épülettõl:                                  0,5 m

Kisnyomású gázvezeték védõtávolsága az épülettõl az MSZ 7048 számú szabvány alapján:

- I. kategóriájú épület esetén:                                     3,0 m

- II. kategóriájú épület esetén:                                    2,0 m

- Üreges, túlnyomás nélküli mûtárgytól:                     1,0 m

Nagyközép-nyomású gázvezeték védõtávolsága az épülettõl az MSZ 7048 számú szabvány alapján:

- I. kategóriájú épület esetén:                                     7,0 m

- II. kategóriájú épület esetén:                                    5,0 m

- Üreges, túlnyomás nélküli mûtárgytól:                     2,0 m

(9) Az ivóvízhálózat kiépítése során körvezeték kiépítésével biztosítani kell a szükséges oltóvíz mennyiséget. A tûzoltási, külsõ tüzivíz vételezés céljára 100 m tömlõvezetési hossz figyelembevételével, föld feletti tûzcsapokat kell telepíteni.

(10) A határértékeket meghaladó szennyezettség esetén a szennyvizet saját telken belül létesített elõtisztító berendezéssel elõ kell tisztítani.

(11) A tervezési területen a csapadékvíz elvezetésére összefüggõ zárt , illetve nyílt, a befogadóig folytonos és a lefolyást biztosító lejtésû csapadékvíz elvezetõ rendszert kell építeni.

(12) A 20, illetve annál több gépkocsit befogadó parkolókat, valamint azokat a parkolókat, amelyeknél a szénhidrogén származékokkal való szennyezõdés veszélye fennáll, kiemelt szegéllyel és szilárd burkolattal kell kivitelezni. Az ezekrõl a parkoló felületekrõl elvezetett csapadékvíz csak hordalék és olajfogó mûtárgyon keresztül vezethetõ a csatornahálózatba. Szilárd burkolat nélkül, vagy gyephézagos burkolattal parkoló létesítése tilos.

(13) A tervezett villamosenergia (közép- és kisfeszültség, közvilágítás) és a távközlési és TV hálózatok építését - az utak fásítási lehetõségének biztosítása mellett - földkábellel kell megoldani.

(14) A középnyomású gázelosztás miatt telkenként egyedi nyomáscsökkentõk elhelyezése szükséges. A nyomásszabályozó az épületek utcai homlokzatára nem helyezhetõ el, a berendezés csak a telkek elõkertjében, udvarán, vagy az épület alárendeltebb homlokzatára szerelhetõ. A nyomásszabályzók esztétikus kiépítésérõl és szükséges védelmérõl gondoskodni kell.

(15) Vezeték nélküli közcélú hírközlési létesítmény (antenna) elhelyezése építési engedély alapján történhet. (A rendelet hatálya alá tartozó területen belül vezeték nélküli közcélú létesítmény elhelyezése az ÉSZ 7.§ (13) bekezdésével összhangban lehetséges. Közcélú antenna elhelyezésének építési engedély kérelméhez a Sugárbiológiai Intézet szakvéleményét is csatolni kell.

(16) A Gksz/2 és Gksz/3 jelû övezetben adótorony nem helyezhetõ el.”

IV. KÖRNYEZETVÉDELMI ELÕÍRÁSOK

Általános elõírások

6. §

A hatályos HÉSZ azonos címû, 30. §-a az alábbi (8)-(12) bekezdésekkel egészül ki:

„(8) A terepszint, illetve az épületek alatt elhelyezésre kerülõ helyiségeket úgy kell kialakítani, hogy az ott keletkezõ, a talajt szennyezõ folyékony települési hulladékok és (elsõsorban folyékony) veszélyes hulladékok ne kerülhessenek a talajba.

(9) A feltöltések kialakítására környezetkárosító anyag, ill. veszélyes hulladék nem alkalmas. Az I. fokú építési hatóság az engedélyezési eljárás keretében elrendelheti a feltöltésre szánt anyagok vizsgálatát. Feltöltés elõtt az adott területen található, a környezetet károsító hulladékokat a terület-elõkészítés során el kell távolítani.

(10) A telkeken rézsûk kizárólag oly módon alakíthatók ki, hogy a rézsû állékonysága telek területén belül biztosítható legyen.

(11) A Gksz-2 és Gksz-3 jelû övezeten kívül keletkezett veszélyes hulladékok az építési övezetek területén átmenetileg sem tárolhatók.

(12) A roncsolt felületek rekultiválásáról a tulajdonosnak kell gondoskodnia.”

V. Záró rendelkezések

7. §

(1) A HÉSZ 1. § (6) bekezdésében a szabályozási tervek felsorolása kiegészül az alábbiakkal:

c) ÉNy-i iparterület          M = 1:2000          SZT-2

(2) A HÉSZ mellékletét képezõ SZ-1/A jelû (központi belterület) szabályozási terv az (1) bekezdésben megjelölt – SZT-2 jelû szabályozási tervlapon lehatárolt – területre vonatkozóan e rendelet hatálybalépésének idõpontjától hatályát veszti.

8. §

(1) Ez az önkormányzati rendelet 2004. február 1. napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévõ jogerõsen még el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell.

(2) E rendelet hatálybaépésével egyidejûleg az ÉNY-i iparterület bõvítésének szabályozási tervérõl és helyi építési szabályzatáról szóló 6/2003. (III.14.) Ök. rendelet is hatályát veszti.

Mór, 2004. január 28.

| Schmidt Ferenc s. k., | Dr. Tanárki Gábor s. k., |
| --- | --- |
| polgármester | jegyzõ |