6/2003. (III.14.) Ök. rendelet

Mór, ÉNy-i iparterület bõvítésének szabályozási tervérõl és helyi építési szabályzatáról

Mór Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete – az 1990. évi LXV. törvény 16. §-ában, valamint az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a 12. § és a 13. §, valamint a törvényen alapuló OTÉK 4. §-a szerint, az építés helyi rendjének biztosítása érdekében e rendeletével állapítja meg Mór ÉNy-i iparterület bõvítésének szabályozási tervét és helyi építési szabályzatát a következõk szerint:

I. Általános rendelkezések

A rendelet területi hatálya

1. §

A jelen rendelet területi hatálya kiterjed a település nyugati részén, a 81-es számú fõút (0559 hrsz.), a komáromi vasútvonal (0821/1 hrsz.), valamint a már korábban kialakított gazdasági terület 2146/40 hrsz-ú közterülete által határolt területre, a település szerkezeti tervében meghatározott határig.

A rendelet alkalmazása

2. §

(1) Az 1. §-ban meghatározott területen, területet felhasználni, telket alakítani, épületet és más építményt (a mûtárgyakat is ideértve) tervezni, kivitelezni, építeni, felújítani, átalakítani, korszerûsíteni, bõvíteni, lebontani, használni, valamint mindezekre hatósági engedélyt adni csak az 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.), a 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (OTÉK) és az általános érvényû elõírások mellett csak ezen rendelet alkalmazásával szabad.

(2) A szabályzathoz tartozó Szabályozási Terv (SZT) a szabályzat részét képezi, a szabályzatot és a tervet együtt kell alkalmazni.

Kötelezõ és nem kötelezõ szabályozási elemek

3. §

(1) A szabályozás kötelezõ elemei, amelyeket a szabályozási terven kötelezõnek kell tekinteni és meg kell tartani:

- a beépítésre szánt, illetõleg nem szánt területek határát

- a (kötelezõ) szabályozási vonalakat és szabályozási szélességeket

- a különbözõ övezeteket elválasztó határvonalat

- az építési övezetet

- az övezeti jellemzõket, a beépíthetõségre vonatkozó elõírásokat

- az építési hely területét.

(2) A kötelezõ erejû elemeket csak a szabályozási terv módosításával lehet megváltoztatni.

(3) Az irányadó jelleggel szabályozott, valamint az (1) bekezdésben nem említett elemek tájékoztató jellegûek, ezért azok a szabályozási terv módosítása nélkül is megváltoztathatók.

Beépítésre szánt, illetve nem szánt területek határa

4. §

Az 1. §-ban meghatározott terület belterületbe vonásáról, az önkormányzat, Mór Város Településszerkezeti Tervérõl szóló 76/2002. (IV.24.) Kt. határozata értelmében, az igényeknek megfelelõen ütemezetten kell gondoskodni, a szabályozási tervlapon és a szerkezeti tervben meghatározott, „beépítésre szánt, illetve nem szánt területek” határa figyelembe vételével.

II. TERÜLETFELHASZNÁLÁS ÉS ÉPÍTMÉNYEK ELHELYEZÉSE

Beépítésre szánt területek

5. §

Gazdasági területek

Az 1. §-ban meghatározott terület (a 81. sz fõút melletti védõsáv kivételével) az OTÉK szerinti „gazdasági terület” területfelhasználási egységbe, ezen belül a „gazdasági, ipari” és a „gazdasági, kereskedelmi szolgáltató” építési övezetbe tartozik.

Építmények elhelyezése

6. §

(1) A Gksz-1 jelû gazdasági, kereskedelmi szolgáltató építési övezetbe sorolt terület, elsõsorban nem jelentõs zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál.

a) A kereskedelmi, szolgáltató területen elhelyezhetõ:

- mindenfajta, nem jelentõs zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület,

- üzemcsarnokon belül egy szinten kialakítható lakás, összesen 120 m2 alapterületig,

- igazgatási és egyéb irodaépület,

- üzemanyagtöltõ.

b) Az övezetben megengedett maximális szintterületi mutató: 0,7

c.) Az építési övezetben kialakítható legkisebb telekméret: 5.000 m2

d) A tervezett építményeket a telkeken „szabadonálló” módon, a szabályozási terven meghatározott „építési helyen” belül kell elhelyezni.

e) A megengedett maximális építménymagasság 10,0 m.

f) Az építési telkek legnagyobb beépíthetõségének mértéke 45%, a zöldfelület legkisebb mértéke 35%. A területen terepszint alatti építmények elhelyezése engedélyezhetõ.

g) Az elõ- és oldalkertek minimális mértéke 10,0 méter, a 81-es számú fõúttal párhuzamos hátsókertek minimális mértéke 12,0 méter.

h) Minden új létesítmény építésekor a telken belül meg kell építeni az OTÉK szerint elõírt parkolókat. A nem fedett parkolókat fásítani kell, az OTÉK 42. § (7) bekezdés elõírásai szerint.

(2) A Gip-2/1 jelû gazdasági, ipari építési övezetbe sorolt „egyéb terület” elsõsorban, olyan gazdasági célú építmények elhelyezésére szolgál, amelyek más beépítésre szánt területen nem helyezhetõk el.

a) Az „egyéb” ipari terület elsõsorban az ipari, energiaszolgáltatási és a településgazdálkodás építményeinek elhelyezésére szolgál.

- üzemcsarnokon belül egy szinten kialakítható lakás, összesen 120 m2 alapterületig,

- igazgatási és egyéb irodaépület.

b) Az övezetben megengedett maximális szintterületi mutató: 0,7

c) Az építési övezetben kialakítható legkisebb telekméret: 10.000 m2

d) A tervezett építményeket a telkeken „szabadonálló” módon, a szabályozási terven meghatározott „építési helyen” belül kell elhelyezni.

e) A megengedett maximális építménymagasság 10,0 m.

f) Az építési telkek legnagyobb beépíthetõségének mértéke 35%, a zöldfelület legkisebb mértéke 35%. A területen terepszint alatti építmények elhelyezése engedélyezhetõ.

g) Az elõ-, oldal- és hátsókertek minimális mértéke 10,0 méter.

h) Minden új létesítmény építésekor a telken belül meg kell építeni az OTÉK szerint elõírt parkolókat. A nem fedett parkolókat fásítani kell, az OTÉK 42. § (7) bekezdés elõírásai szerint.

(3) A Gip-2/2 jelû gazdasági, ipari építési övezetbe sorolt „egyéb terület” elsõsorban, olyan gazdasági célú építmények elhelyezésére szolgál, amelyek más beépítésre szánt területen nem helyezhetõk el.

a) Az „egyéb” ipari terület elsõsorban az ipari, energiaszolgáltatási és a településgazdálkodás építményeinek elhelyezésére szolgál.

- üzemcsarnokon belül egy szinten kialakítható lakás, összesen 120 m2 alapterületig,

- igazgatási és egyéb irodaépület.

b) Az övezetben megengedett maximális szintterületi mutató: 0,7

c) Az építési övezetben kialakítható legkisebb telekméret: 4.000 m2

d) A tervezett építményeket a telkeken „szabadonálló” módon, a szabályozási terven meghatározott „építési helyen” belül kell elhelyezni.

e) A megengedett maximális építménymagasság 10,0 m.

f) Az építési telkek legnagyobb beépíthetõségének mértéke 35%, a zöldfelület legkisebb mértéke 35%. A területen terepszint alatti építmények elhelyezése engedélyezhetõ.

g) Az elõ-, oldal- és hátsókertek minimális mértéke 10,0 méter.

h) Minden új létesítmény építésekor a telken belül meg kell építeni az OTÉK szerint elõírt parkolókat. A nem fedett parkolókat fásítani kell, az OTÉK 42. § (7) bekezdés elõírásai szerint.

Beépítésre nem szánt területek

7. §

Közlekedési és közmû-elhelyezési területek, meglévõ és új közutak jele: K

Közlekedési területek és létesítmények

8. §

(1) A közlekedési területek és létesítmények szabályozási szélességét az 1:2000 méretarányú szabályozási tervlap tartalmazza

(2) Az utak szabályozási szélességgel meghatározott területsávjai mentén elhelyezni csak a területsáv megtartásával szabad.

(3) A szabályozási szélességen belül csak a közút létesítményei, berendezései és közmûvek létesíthetõk, valamint növényzet.

(4) A 81. sz. fõút védõtávolsága az útpálya tengelyétõl 100,0 m. A védõtávolságon belül létesítményt, mûtárgyat elhelyezni, a 46/1997. (XII.29.) KTM rendelet 7. §-a és 2. számú melléklete szerint, csak a közlekedési felügyelet szakhatósági közremûködésével és hozzájárulásával lehet.

(5) Az önálló helyrajzi számmal rendelkezõ egységek OTÉK szerinti parkolási igényét saját telken belül kell kielégíteni. A parkolókat fásítani kell.

Közmûellátás és közmûlétesítmények

9. §

(1) A közmûlétesítmények elhelyezésére vonatkozóan az OTÉK elõírásait, valamint a megfelelõ ágazati elõírásokat és szabványokat figyelembe kell venni. A közüzemi hálózatok elemeit és szabályozó létesítményeit közterületen az MSZ 7487/2 elõírásai szerint kell elhelyezni. Az elõírások szerinti védõtávolságokat biztosítani kell.

(2) A rendelet hatálya alá tartozó területen építés vagy használati mód megváltoztatásának engedélyezése akkor lehetséges, ha a teljes közmûellátás rendelkezésre áll, új létesítmény építése csak akkor lehetséges, ha annak a zárt szennyvízcsatornára történõ rákötése biztosítható. Közmûpótló berendezés alkalmazása még átmenetileg sem lehetséges.

(3) A tervezési területen különválasztott rendszerû csatornahálózat építendõ.

(4) A meglévõ és a tervezett közcélú vízellátás, vízelvezetés (szenny- és csapadékvíz), energiaellátás (villamos energia ellátás, földgázellátás), valamint a táv- és hírközlés hálózatai és létesítményei, továbbá azok ágazati elõírások szerinti biztonsági övezetei számára közmûterületen, vagy közterületen kell helyet biztosítani. Ettõl eltérõ esetben (ha azt egyéb ágazati elõírás nem tiltja) a közmûvek és biztonsági övezetük helyigényét a Földhivatalnál szolgalmi jog bejegyzésével kell fenntartani. Közmûvek számára új szolgalmi jogi bejegyzést csak olyan telekrészre szabad bejegyezni, ahol építési korlátozást nem okoz. Már szolgalmi joggal terhelt telekrészen mindennemû építési tevékenység csak a szolgalmi joggal rendelkezõ érintett hozzájárulásával engedélyezhetõ.

(5) Felhagyott, feleslegessé vált közmûhálózatokat és közmûlétesítményeket fel kell bontani, funkciót vesztett vezeték-létesítmény nem maradhat sem föld felett, sem föld alatt.

(6) Az utak alatt a közmûvek elrendezésénél mindig a távlati összes közmû elhelyezési lehetõségét figyelembe kell venni. A késõbb megvalósuló közmû számára is a legkedvezõbb nyomvonal-fektetési helyet kell szabadon hagyni.

(7) A járulékos közmûlétesítmények elhelyezésénél a településképi megjelenésre, a környezetvédelmi ( zaj, vibráció, emisszió) és az esztétikai követelményekre fokozott figyelmet kell fordítani.

(8) Védõtávolságon belül mindennemû tevékenység csak az érintett üzemeltetõ tudtával és hozzájárulásával végezhetõ.

A közmû és egyéb vezetékek nyomvonalának kijelölésekor az alábbi védõtávolságokat kell biztosítani:

- Vízvezeték védõtávolsága az épülettõl, 300 mm átmérõig:            3,0 m.

- Csatorna védõtávolsága az épülettõl, gravitációs csatorna esetén: 3,0 m.

- Elektromos kábel védõtávolsága az épülettõl: 	0,5 m.

- Kisnyomású gázvezeték védõtávolsága az épülettõl, az MSZ 7048 sz. szabvány alapján:

= I. kategóriájú épület esetén:                                3,0 m

= II. kategóriájú épület esetén:                               2,0 m

= Üreges, túlnyomás nélküli mûtárgytól:                1,0 m

- Nagyközép-nyomású gázvezeték védõtávolsága az épülettõl, az MSZ 7048 sz. szabvány alapján:

= I. kategóriájú épület esetén:                                7,0 m

= II. kategóriájú épület esetén:                               5,0 m

= Üreges, túlnyomás nélküli mûtárgytól:                 2,0 m

(9) A tervezési területen, a vízgazdálkodást érintõ tevékenységek tervezése és engedélyezése során be kell tartani a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 24. § c) pontját, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdését, valamint a vízbázisok védelmérõl szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendeletet.

(10) Az ivóvíz hálózat kiépítése során, körvezeték kiépítésével biztosítani kell a szükséges oltóvíz mennyiséget. A tûzoltási, külsõ tüzivíz vételezés céljára 100 m tömlõvezetési hossz figyelembe vételével, föd feletti tûzcsapokat kell telepíteni.

(11) A tervezési területen, az ipari létesítmények területérõl kibocsátott szennyvizek csak akkor vezethetõk közvetlenül a közcsatornába, ha szennyezettségük a vonatkozó elõírásokban foglalt határértékeket nem haladja meg. Közcsatornába csak a 34/1993 (XII.23) KTM rendelettel módosított 4/1984 (II.7) OVH rendelet elõírásainak megfelelõ szennyvíz vezethetõ.

(12) A határértékeket meghaladó szennyezettség esetén a szennyvizet, saját telken belül létesített elõtisztító berendezéssel, elõ kell tisztítani.

(13) A tervezési területen a csapadékvíz elvezetésére zárt csapadékvíz elvezetõ rendszert kell építeni.

(14) A 20, illetve annál több gépkocsit befogadó parkolókat, valamint azokat a parkolókat, amelyeknél a szénhidrogén származékokkal való szennyezõdés veszélye fennáll, kiemelt szegéllyel és szilárd burkolattal kell kivitelezni. Az ezekrõl a parkoló felületekrõl elvezetett csapadékvíz csak hordalék és olajfogó mûtárgyon keresztül vezethetõ a csatornahálózatba. Szilárd burkolat nélkül, vagy gyephézagos burkolattal parkoló létesítése tilos.

(15) A csapadékvíz elvezetését biztosító rendszer szállítóképességét, egészen a végbefogadóig ellenõrizni kell minden 0,5 ha-t meghaladó telekterületû beruházás engedélyezése esetén. A beruházásra építési engedély csak akkor adható, ha a többlet felszíni víz megfelelõ biztonsággal továbbvezethetõ a befogadóig.

(16) A tervezett villamos energia (közép- és kisfeszültség, közvilágítás) és a távközlési hálózatok építését, az utak fásítási lehetõségének biztosítása mellett, földkábellel kell megoldani. Az energiaközmûvek hálózati szabályozási létesítményeinél a vonatkozó rendeletekben rögzített biztonsági övezetek létesítésérõl gondoskodni kell. Az üzemvitel zavartalansága érdekében a biztonsági övezeten belül a rendeletben elõírt tilalmakat és korlátozásokat érvényesíteni kell.

(17) A középnyomású gázelosztás miatt telkenként egyedi nyomáscsökkentõk elhelyezése szükséges. A nyomásszabályozó az épületek utcai homlokzatára nem helyezhetõ el, a berendezés csak a telkek elõkertjében, udvarán, vagy az épület alárendeltebb homlokzatára szerelhetõ. A nyomásszabályzók esztétikus kiépítésérõl és szükséges védelmérõl gondoskodni kell.

(18) A mikrohullámú összeköttetés biztosítására szükséges, elõirt magassági korlátozást be kell tartani.

(19) Vezeték nélküli közcélú hírközlési létesítmény (antenna) elhelyezése építési engedély alapján történhet. (A rendelet hatálya alá tartozó területen belül vezeték nélküli közcélú létesítmény elhelyezése az ÉSZ 7. § (13) bekezdésével összhangban lehetséges. Közcélú antenna elhelyezésének építési engedély kérelméhez a Sugárbiológiai Intézet szakvéleményét is csatolni kell.)

Környezetvédelem

10. §

Az övezetben létesítmények, az alábbi környezetfeltételek biztosítása esetén engedélyezhetõk, illetve üzemeltethetõk:

a) A létesítmény pontforrásainak emissziója, a 2001. június 1-tõl hatályos 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet szerint, a korábbi a „védett I.” levegõtisztaság-védelmi besorolás helyett meghatározható, többlépcsõs zónarendszer vonatkozó határértékeit nem haladhatja meg.

Betartandó:

- a környezetvédelem általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény,

- a természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. törvény,

- a környezeti hatásvizsgálatról szóló 20/2001. (II.14.) Korm. rendeletet,

- a légszennyezettség határértékeirõl, illetve a helyhez kötött légszennyezõ pontforrások kibocsátási határértékeirõl szóló 14/2001. (V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendeletet.

b) Diffúz légszennyezést okozó tevékenységek kizárólag zárt térben folytathatók

c) Kellemetlen szagot, bûzt okozó tevékenységek kizárólag abban az esetben folytathatók, ha elszívási technológiával a bûzanyagok külsõ légtérbe való kijutása megakadályozható.

d) A káros és veszélyes anyagokat tartalmazó szennyvizek a közcsatornába nem vezethetõk. A káros és veszélyes anyagokat tartalmazó szennyvizeket a közcsatornába vezetés elõtt a telephelyen belül elõtisztítani, illetve elõkezelni kell.

e) Talajszennyezést okozó kisipari-, üzemi tevékenységek kizárólag víz- és szénhidrogénzáró aljzaton végezhetõk

f) Épületek, létesítmények elhelyezésekor a terület elõkészítése során a beruházónak, a termõföld védelmérõl, összegyûjtésérõl, megfelelõ kezelésérõl és újrahasznosításáról gondoskodni kell, termõréteg mérleget kell készíteni.

g) A terepszint, illetve az épületek alatt elhelyezésre kerülõ helyiségeket úgy kell kialakítani, hogy az ott keletkezõ, a talajt szennyezõ folyékony települési hulladékok és (elsõsorban folyékony) veszélyes hulladékok ne kerülhessenek a talajba

h) A feltöltések kialakítására környezetkárosító anyag, ill. veszélyes hulladék nem alkalmas. Az I. fokú építési hatóság az engedélyezési eljárás keretében elrendelheti a feltöltésre szánt anyagok vizsgálatát. Feltöltés elõtt az adott területen található, a környezetet, károsító hulladékokat a terület-elõkészítés során el kell távolítani.

i) A telkeken rézsûk kizárólag oly módon alakíthatók ki, hogy a részû állékonysága telek területén belül biztosítható legyen.

j) Az ipari, üzemi-, kisipari- és szolgáltató létesítményekben folytatott tevékenységek során keletkezõ, a 102/1996 (VII.12.) Korm. rendelet szerinti veszélyes hulladékokat az ártalmatlanításig, ill. az elszállításig a vonatkozó jogszabályokban elõírt módon, hulladék fajtánként elkülönítetten kell gyûjteni, és környezetszennyezés nélkül tárolni.

k) Az ipari, üzemi-, kisipari- és szolgáltató létesítményekben folytatott tevékenységek során keletkezõ veszélyes hulladék kezelése szállítása a vonatkozó rendeletek, és szakhatósági elõírások szerint történhet

l) Az övezeten kívül keletkezett veszélyes hulladékok az övezet területén nem tárolhatók

m) A telephelyeket üzemeltetõknek a keletkezõ nem veszélyes hulladékokat rendezett módon kell gyûjteni és megfelelõ idõközökben a kijelölt hulladéklerakó-telepre, el kell szállítani.

n) A roncsolt felületek rekultiválásáról a tulajdonosnak kell gondoskodnia

Zöldterületek kialakítása az övezetben és az övezethez tartozó telkek területén

11. §

(1) Az övezetekhez tartozó telkeken belül, a Z jelû hátsókerteket háromszintû növényzet létrehozásával kell kialakítani.

(2) Zöldfelületek kialakítására az övezetek területén az alábbi elõírások vonatkoznak:

a) Az egyes telkeken legalább a telek területének 35 %-át zöldfelületként kell kialakítani

b) A telkek területének legalább 15 %-át háromszintû (gyep- cserje- és lombkoronaszint együttesen) növényzet alkalmazásával kell kialakítani

c) A feltáró utak mentén fasorok telepítendõk

d) A parkolók fásítva alakíthatók ki, 5 parkolóhelyenként legalább 1 db fa ültetendõ.

Záró rendelkezések

12. §

Ez az önkormányzati rendelet 2003. március 15. napján lép hatályba – kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.

Mór, 2003. március 12.

| Schmidt Ferenc s. k., | Dr. Tanárki Gábor s. k., |
| --- | --- |
| polgármester | jegyzõ |